## Slide 1: 演化計算方法於貼片機工作排程優化之應用
國立勤益科技大學
資訊工程系 特聘教授
林正堅 博士

## Slide 2: 大綱
貼片機介紹
業界面臨的問題
問題的解決方法
實驗與討論
結論

## Slide 3: 貼片機介紹
貼片機  Surface Mount Machine
貼片機是用來實現全自動、高速、高精度地貼放SMD (surface-mount devices)元件的設備，是整個SMT生產過程中最關鍵、最複雜的設備。
貼片機最主要的目的就是抓取必須放置的電子元件，然後將抓取的電子元件放置到PCB 上的正確位置，完成印刷電路板上所有元件的裝配。

## Slide 4: 貼片機介紹
貼片機實際運作影片

## Slide 5: 貼片機介紹
多取置頭貼片機
(Multi-Head Placement Machine)

## Slide 6: 貼片機介紹
機台架構

## Slide 7: 貼片機介紹
貼片機運作流程

## Slide 8: 業界面臨的問題
常見的問題
  吸嘴配置問題
  元件的抓取與放置順序問題
  料槽位置的配置

## Slide 9: 業界面臨的問題
吸嘴配置問題(Nozzle Setup Problem)
  此問題為決定每個取置頭上設置的吸嘴類型，目的為產生出同時吸著數最多，取料次數最少的ANC序列，以降低取料所花費的時間。

## Slide 10: 業界面臨的問題
元件的抓取與放置順序問題(Component Pick and Place Sequence Problem)
  此問題為規劃PCB上每一個元件抓取與放置的先後順序，其目的為產生Head移動路徑之順序，以減少Head移動所花費之時間。

## Slide 11: 業界面臨的問題
除了以上的問題外，另外我們將考慮更多實際問題
  元件高度
  吸嘴配置
  搭載限制

## Slide 12: 業界面臨的問題
Relevant research Research problems | Our | Lee et al. [14] | Wang et al. [15] | Ellis et al. [20] | Burke et al. [19] | Kumar and Luo [25] | Ayob and Kendall [28] | Oh and Park. [29] | Ayob and Kendall. [31] | Ashayeri et al. [35]
Component pick and place sequence problem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Feeder assignment problem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Nozzle setup problem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Component height restrictions |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pick restriction problem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Place restriction problem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
The simultaneous pickup problem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13: 業界面臨的問題
ANC(Automatic Nozzle Changer)序列
  所謂的ANC序列為取置頭上吸嘴的配置狀態，不同種類的元件所使用的吸嘴也都不相同。
  ”AN2-AN3-AN4-AN2-AN2-AN2-AN5-AN2 ”稱為一組ANC序列，而一組ANC序列可連續使用多個pick and place work cycles，要完成一塊PCB的裝配，須依據元件的種類與數量產生多組ANC序列，作為交換吸嘴，搭載完所有元件之用。

## Slide 14: 業界面臨的問題
機台限制
  在真正的機台上會有取料限制，並不是每一個取置頭都能拿到每一個料槽的元件，因為取置頭的移動會有硬體限制有些位置無法到達，其搭載限制也是相同的道理。

## Slide 15: 業界面臨的問題
Moving Camera在8個Head的右側。當原點復歸後，此時Moving Camera中心所看到的位置為絕對位置(0,0)。以X方向而言，Moving Camera能到達的左極限及右極限，為左極限 X=-2 mm、右極限 X=778 mm。

## Slide 16: 業界面臨的問題

## Slide 17: 業界面臨的問題

## Slide 18: 業界面臨的問題
同時取料
  當取置頭(Head)符合取料限制時就可考慮同時取料問題，貼片機在運作過程中，取料作業的規劃也是相當重要的一環。每一個取置頭(Head)的取料位置中間隔一個Slot可執行同時取料的動作，若能讓多個取置頭同時取料，將可減少取料次數並節省取料時所耗費的時間成本。

## Slide 19: 問題的解決方法
根據分析貼片機工作排程屬於多目標最佳化問題
適合採用演化計算(Evolutionary Computation)方法解決

## Slide 20: 問題的解決方法
演化計算(Evolutionary Computation)方法
  基因演算法(Genetic Algorithm)
  粒子群最佳化(Particle Swarm Optimization)
  差分演化(Differential Evolution)
  群體尋優最佳化(Group Search Optimizer)
  人工蜂群演算法 (Artificial Bee Colony Algorithm)
  …

## Slide 21: 基因(遺傳)演算法 Genetic Algorithm (GA)
達爾文進化論:
適者生存、不適者淘汰。

## Slide 22: 基因演算法
進化論
Genetic Algorithm
(基因演算法)
Reproduction (複製)
Crossover (交配)
Mutation (突變)

## Slide 23: 複製策略
由父代中挑選數組較佳的染色體複製到下一世代的族群中
  競爭式選擇法
  隨機挑選法
  輪盤式選擇法

## Slide 24: 競爭式選擇法
 |  | … |  |  | 
 |  | … |  |  | 
 |  | … |  |  | 
 |  | … |  |  | 
 |  | … |  |  | 
 |  | … |  |  | 
…
90
88
86
82
81
70
 |  | … |  |  | 
 |  | … |  |  | 
 |  | … |  |  | 
 |  | … |  |  | 

## Slide 25: 隨機挑選法
 |  | … |  |  | 
 |  | … |  |  | 
 |  | … |  |  | 
 |  | … |  |  | 
 |  | … |  |  | 
 |  | … |  |  | 
…
90
88
86
82
81
70
 |  | … |  |  | 
 |  | … |  |  | 
 |  | … |  |  | 
 |  | … |  |  | 

## Slide 26: 輪盤式選擇法

## Slide 27: 交配策略
交配步驟
  由父代中挑選兩組染色體，以進行交配的動作，並產生一個機率值，藉由此機率值判斷是否需要交配
  執行交配運算
  將交配過後的新染色體放入下一世代的族群中
交配方法
  單點交配
  雙點交配

## Slide 28: 單點交配
以2位元編碼為範例
實數或整數編碼的作法亦同。
 |  | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
 |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1

## Slide 29: 雙點交配
以實數或整數編碼為範例
2位元編碼作法亦同。
 |  | 1 |  |  |  | 26 | 22 | 70 | 51
 |  | 37 |  |  |  | 77 | 86 | 63 | 42
 |  | 1 |  |  |  | 77 | 86 | 70 | 51
 |  | 37 |  |  |  | 26 | 22 | 63 | 42

## Slide 30: 突變策略
隨機單點突變
 |  | 1 |  |  |  | 26 | 22 | 70 | 51
 |  | 1 |  |  |  | 26 | 11 | 70 | 51

## Slide 31: 基因演算法流程圖
產生初始染色體
複製
交配
突變
加入新染色體
評估適應值
是否達到停止條件?
結束

## Slide 32: 粒子群最佳化 (PSO) Particle Swarm Optimization

## Slide 33: 粒子群最佳化
一個粒子代表鳥群中的一隻鳥，所以粒子群就視為一個簡單的社會系統。
採用下列兩個觀念
  依照自身經驗決定飛行方向
  參考別人的經驗決定飛行方向

## Slide 34: 粒子群最佳化
34
食物 (最佳解)
鳥 (粒子)
我的位置靠近食物 !(全域最佳解)
搜尋食物 (適應值評估)

## Slide 35: 粒子群最佳化
原來速度 vid
過去自身經驗
同伴飛行經驗
運動向量
目前的區域最佳解 pbest
原來位置 xid(t)
新位置 xid(t+1)
原來速度 vid(t)
新速度 vid(t+1)
目前的全域最佳解 gbest
速度更新公式:
位置更新公式:
v:速度
w:慣性權重
c:學習因子
:區域最佳解
:全域最佳解

## Slide 36: 粒子群最佳化
以任意的位置和速度來初始化粒子
評估各個粒子的適應值
更新 pbest 與 gbest 值
更新各個粒子位置及速度
開始
滿足終止條件
結束
否
是

## Slide 37: 粒子群最佳化
優點
  粒子群最佳化找尋最佳解的過程中，因本身機制不需利用突變或是重複利用的計算，僅以當前的最佳解來提供參考資訊及修正的功用，因此可以有效的搜尋並提升速度。
缺點
  粒子群最佳化需要足夠基本數量粒子數，若無一定數量的粒子數，會無法有效收斂至最佳解，然而越多的粒子數目會使運算時間更長。

## Slide 38: 差分演化 Differential Evolution (DE)

## Slide 39: 差分演化
差分進化演算法是由 Storn 和 Price 於1995年所發表的另一種演化計算方法。
差分進化演算法其優點為結構簡單、程式容易實作、所需調整的參數較少、及高效能。

## Slide 40: 差分演化
差分演化之概念是以向量為基礎，透過母體間個體之差異性，並以隨機搜尋方式將差異向量加上其中之個體中，並透過三個步驟進行演化
  突變(Mutation)
  重組 (Recombination)
  選擇(Selection)

## Slide 41: 差分演化
差分演化的主要參數：
  群體大小 (NP)：群體的大小將影響在迭代中運作的解向量總數。越大的群體需要越長的運算時間，但是過小的群體在搜尋 一個大的解空間時可能造成效果較差。
  突變權重因子 (F)：F值愈大，個體在解空間中跳動的幅度愈大，意味者群體有愈好的能力跳出區域最佳解。F值愈小，能以較快的速度進行收斂，但也會提高陷入區域最佳解的機率。 一般F 值設為0.4 到 1 之間。
  交換率 (CR)：決定了擾動後的合成向量與目標向量的交換比例的多寡。交換率越高即意味者兩個向量中被互相交換的比例越高。

## Slide 42: 差分演化
突變
隨機由母體中選取三個目標向量，分別為, 及，並透過突變權重因子(Mutation weighting factor；)結合而得一合成向量

## Slide 43: 差分演化
重組
經過前一突變步驟產生出合成向量後，將利用條件公式與挑選中的目標向量作重組，並於重組後得到一新的試驗
設定一參數值，接著隨機選取一亂數，若此亂數小於初始設定之值，則新試驗向量的第一維度將放入，反之；若大於值則由取代。

## Slide 44: 差分演化
選擇
在完成突變及重組之機制後，利用適應值計算目標向量及試驗向量，適應值較佳者會被當成下一個迭代的目標向量。

## Slide 45: 差分演化－流程圖

## Slide 46: 群體尋優法 Group Search Optimizer

## Slide 47: 群體尋優法
群體尋優法由三種類型的個體所組成
  生產者(producer)個體
  乞討者(scrounger)個體
  隨機搜尋者(random ranger)個體
生產者採用一般動物的搜尋機制，如視覺。
乞討者則以加入生產者並分享其搜尋到的資源(資訊)為目的，進行其搜尋的動作，除了生產者與乞討者之外，其餘族群中成員進行隨機性的搜尋。

## Slide 48: 群體尋優法
而其引領角度則表示為 及其搜尋方向為一向量值 其中， 的極座標形式可經由笛卡兒轉換轉變為笛卡兒座標型式。

## Slide 49: 群體尋優法
生產者

## Slide 50: 群體尋優法
乞討者：
  乞討者的尋優動作是繼生產者執行完動作後，依據生產者所給的資訊，尋找機會，參與由生產者發現的資源。
  在每個搜索回合，超過80％的個體被選擇為乞討者，而進行其優化動作。

## Slide 51: 群體尋優法
隨機搜尋者
  隨機搜尋者，需進行隨機搜尋的動作。

## Slide 52: 群體尋優法
產生初始成員
並評估其適應值
選擇生產者
生產者搜索食物
(生產者執行生產動作)
選擇乞討者
乞討者向生產者進行乞討
剩下成員則為隨機搜尋者
並進行隨機搜尋
評估所有成員
是否達到停止條件?
結束
是
否

## Slide 53: 人工蜂群演算法 (ABC) Artificial Bee Colony Algorithm

## Slide 54: 人工蜂群演算法
人工蜂群演算法由三種蜜蜂所組成
  工蜂 (Employed Bees)
  觀察蜂 (Onlookers)
  偵察蜂 (Scouts)

## Slide 55: 人工蜂群演算法
工蜂(Employed)：負責對每個食物源的附近進行開發，然後到跳舞區以跳舞傳達食物源的收益訊息。
是第 個食物源的第 個維度， 為隨機選擇的另一個食物源(工蜂)。

## Slide 56: 人工蜂群演算法
觀察蜂(Onlookers)：觀察食物收益度的訊息後，以輪盤法選擇一個食物源，到食物源的鄰近周遭進行開發的行為。
是第個食物源被選擇的機率， 為第個食物源的收益度，為食物源的數目(工蜂數)。

## Slide 57: 人工蜂群演算法
偵查蜂(Scouts) ：在食物源經過一定的開發次數後，而食物源的收益度沒有改善時，工蜂會放棄此食物源成為偵查蜂，隨機的探索一個新的食物源。
是要放棄的食物源， 是維度， 與 為解的上下限的值域限制。

## Slide 58: 人工蜂群演算法
Step1:送出偵查蜂並初始化食物來源
Step2:更新所有食物源的收益度
Step3:工蜂移動到與工蜂數目相同的食物源附近並確定收益度
Step4:觀察蜂以輪盤法選定食物源且移動到鄰近位置
Step5:停止開採收益度未改善的食物源
Step6:以偵查蜂隨機探索新食物源
Step7:記憶目前為止收益度最高的食物源
Step8:循環(直到停止條件)

## Slide 59: 人工蜂群演算法
工蜂
觀察蜂
50%
50%
族群
蜜蜂角色數量分配方式：

## Slide 60: 人工蜂群演算法－流程圖

## Slide 61: 問題的解決方法
我們採用混和基因演算法解決貼片機工作排程優化問題

## Slide 62: 問題的解決方法

## Slide 63: 適應值評估函式
第一階段的適應值評估函式為，計算出ANC序列的取料次數，次數越少越好。
第二階段的適應值評估函式為，計算出花費最少時間的取置頭移動路徑，時間越短越好。

## Slide 64: 適應值評估函式
一、取料時間 (Pick time)
  1.計算head移動至料槽上之時間；
  2.計算head向下移動吸取元件之時間；
  3.計算吸取元件所花費之時間；
  4.計算head向上回復之時間；
  5.重複1-4直至該cycle取料完成。
: 取料時間(Pick Time)公式如下。
PCB→Slot
Z 軸取料
Slot
Z 軸取料

## Slide 65: 適應值評估函式
二、搭載時間(Place time)
  1.計算移動至PCB上要搭載元件位置之時間；
  2.計算head向下移動搭載元件之時間；
  3.計算搭載元件所花費之時間；
  4.計算head向上回復之時間；
  5.重複1-4直至該cycle元件搭載完成。
: 搭載時間(Place Time) 公式如下
Slot →PCB
Z 軸放置
PCB
Z 軸放置

## Slide 66: 適應值評估函式
三、吸嘴交換時間(ANC time)
  1.計算head移動至ANC之時間；
  2.計算head向下移動之時間；
  3.計算head吸嘴取下/拿取之時間；
  4.計算head向上回復之時間；
  5.重複1-4直至該吸嘴交換完成。
: 吸嘴交換時間(ANC Time)若有需要交換吸嘴才會進行計算，公式如下
重複一～三直至所有cycle都計算完成。
PCB →ANC
吸嘴更換
ANC → Slot

## Slide 67: 混合式基因演算法
為了解決吸嘴配置問題、元件拾取、搭載順序問題，因此考慮以下問題:
  元件高度限制
  取料限制
  同時取料
  搭載限制
  交換吸嘴時間

## Slide 68: 混合式基因演算法

## Slide 69: 混合式基因演算法

## Slide 70: 混合式基因演算法
(接下一頁)

## Slide 71: 混合式基因演算法
Genetic Algorithm

## Slide 72: 混合式基因演算法
第一階段完成後，將會得到可完成PCB裝配的所有ANC序列與元件取料順序作為吸嘴配置問題之解。
Cycle | Head | Pick (取料順序) | Place (放置順序) | No (元件編號) | Feeder Slot (Slot編號) | ANC (使用吸嘴)
1 | 1 | 1 | ? | ? | 22 | AN2
1 | 2 | 1 | ? | ? | 24 | AN2
1 | 3 | 1 | ? | ? | 26 | AN1
1 | 4 | 2 | ? | ? | 12 | AN5
1 | 5 | 3 | ? | ? | 31 | AN4
1 | 6 | 2 | ? | ? | 16 | AN3
1 | 7 | 3 | ? | ? | 35 | AN5
1 | 8 | 2 | ? | ? | 20 | AN2
2 | 1 | 1 | ? | ? | 22 | AN2
2 | 2 | 1 | ? | ? | 24 | AN2
2 | 3 | 1 | ? | ? | 26 | AN1
2 | 4 | 2 | ? | ? | 12 | AN5
2 | 5 | 3 | ? | ? | 31 | AN4
2 | 6 | 2 | ? | ? | 16 | AN3
2 | 7 | 3 | ? | ? | 35 | AN5
2 | 8 | 2 | ? | ? | 20 | AN2
. . . | . . . | . . . | ? | ? | . . . | . . .

## Slide 73: 混合式基因演算法

## Slide 74: 混合式基因演算法
產生元件搭載順序

## Slide 75: 混合式基因演算法
使用NN法產生K個元件排列順序(K=8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

## Slide 76: 混合式基因演算法

## Slide 77: 混合式基因演算法
在產生排程解時會從第一個元件開始排入排程解，此範例的第一個元件是2號元件，首先從已知的ANC序列解中的第1個CYCLE開始檢查是否有2號元件種類相對應的Feeder Slot編號，若沒有相應的Feeder Slot編號將跳過2號元件換下一個元件；即4號元件。
Cycle | Head | Pick (取料順序) | Place (放置順序) | No (元件編號) | Feeder Slot (Slot編號) | ANC (使用吸嘴)
1 | 1 | 1 | ? | ? | 22 | AN2
1 | 2 | 1 | ? | ? | 24 | AN2
1 | 3 | 1 | ? | ? | 26 | AN1
1 | 4 | 2 | ? | ? | 12 | AN5
1 | 5 | 3 | ? | ? | 31 | AN4
1 | 6 | 2 | ? | ? | 16 | AN3
1 | 7 | 3 | ? | ? | 35 | AN5
1 | 8 | 2 | ? | ? | 20 | AN2
2 | 1 | 1 | ? | ? | 22 | AN2
2 | 2 | 1 | ? | ? | 24 | AN2
2 | 3 | 1 | ? | ? | 26 | AN1
2 | 4 | 2 | ? | ? | 12 | AN5
2 | 5 | 3 | ? | ? | 31 | AN4
2 | 6 | 2 | ? | ? | 16 | AN3
2 | 7 | 3 | ? | ? | 35 | AN5
2 | 8 | 2 | ? | ? | 20 | AN2

## Slide 78: 混合式基因演算法
若有相應的Feeder Slot編號，將檢查該Feeder Slot對應到的Head搭載限制是否可以到達2號元件的放置位置，若2號元件的位置不符合該Head搭載限制將跳過2號元件換下一個元件。
Cycle | Head | Pick (取料順序) | Place (放置順序) | No (元件編號) | Feeder Slot (Slot編號) | ANC (使用吸嘴)
1 | 1 | 1 | ? | ? | 22 | AN2
1 | 2 | 1 | ? | ? | 24 | AN2
1 | 3 | 1 | ? | ? | 26 | AN1
1 | 4 | 2 | ? | ? | 12 | AN5
1 | 5 | 3 | ? | ? | 31 | AN4
1 | 6 | 2 | ? | ? | 16 | AN3
1 | 7 | 3 | ? | ? | 35 | AN5
1 | 8 | 2 | ? | ? | 20 | AN2
2 | 1 | 1 | ? | ? | 22 | AN2
2 | 2 | 1 | ? | ? | 24 | AN2
2 | 3 | 1 | ? | ? | 26 | AN1
2 | 4 | 2 | ? | ? | 12 | AN5
2 | 5 | 3 | ? | ? | 31 | AN4
2 | 6 | 2 | ? | ? | 16 | AN3
2 | 7 | 3 | ? | ? | 35 | AN5
2 | 8 | 2 | ? | ? | 20 | AN2

## Slide 79: 混合式基因演算法
若符合搭載限制，即可將2號元件排入排程解，並將放置順序設置為1。
Cycle | Head | Pick (取料順序) | Place (放置順序) | No (元件編號) | Feeder Slot (Slot編號) | ANC (使用吸嘴)
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | AN2
1 | 2 | 1 | ? | ? | 24 | AN2
1 | 3 | 1 | ? | ? | 26 | AN1
1 | 4 | 2 | ? | ? | 12 | AN5
1 | 5 | 3 | ? | ? | 31 | AN4
1 | 6 | 2 | ? | ? | 16 | AN3
1 | 7 | 3 | ? | ? | 35 | AN5
1 | 8 | 2 | ? | ? | 20 | AN2
2 | 1 | 1 | ? | ? | 22 | AN2
2 | 2 | 1 | ? | ? | 24 | AN2
2 | 3 | 1 | ? | ? | 26 | AN1
2 | 4 | 2 | ? | ? | 12 | AN5
2 | 5 | 3 | ? | ? | 31 | AN4
2 | 6 | 2 | ? | ? | 16 | AN3
2 | 7 | 3 | ? | ? | 35 | AN5
2 | 8 | 2 | ? | ? | 20 | AN2

## Slide 80: 混合式基因演算法
之後將依循上述規則根據最鄰近搜尋法產生出的元件搭載順序，排出排程解第1個CYCLE的元件放置順序，已排入排程解中的元件將會從元件搭載順序中去除，每排完一個CYCLE後將會從頭檢查元件搭載順序排出下一個CYCLE的排程解。
Cycle | Head | Pick (取料順序) | Place (放置順序) | No (元件編號) | Feeder Slot (Slot編號) | ANC (使用吸嘴)
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | AN2
1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 24 | AN2
1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 26 | AN1
1 | 4 | 2 | 5 | 31 | 12 | AN5
1 | 5 | 3 | 6 | 16 | 31 | AN4
1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 16 | AN3
1 | 7 | 3 | 8 | 20 | 35 | AN5
1 | 8 | 2 | 7 | 35 | 20 | AN2
2 | 1 | 1 | ? | ? | 22 | AN2
2 | 2 | 1 | ? | ? | 24 | AN2
2 | 3 | 1 | ? | ? | 26 | AN1
2 | 4 | 2 | ? | ? | 12 | AN5
2 | 5 | 3 | ? | ? | 31 | AN4
2 | 6 | 2 | ? | ? | 16 | AN3
2 | 7 | 3 | ? | ? | 35 | AN5
2 | 8 | 2 | ? | ? | 20 | AN2

## Slide 81: 混合式基因演算法
依照上述規則產生出完整排程解
Cycle | Head | Pick (取料順序) | Place (放置順序) | No (元件編號) | Feeder Slot (Slot編號) | ANC (使用吸嘴)
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | AN2
1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 24 | AN2
1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 26 | AN1
1 | 4 | 2 | 5 | 31 | 12 | AN5
1 | 5 | 3 | 6 | 16 | 31 | AN4
1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 16 | AN3
1 | 7 | 3 | 8 | 20 | 35 | AN5
1 | 8 | 2 | 7 | 35 | 20 | AN2
2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 22 | AN2
2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 24 | AN2
2 | 3 | 1 | 5 | 27 | 26 | AN1
2 | 4 | 2 | 3 | 33 | 12 | AN5
2 | 5 | 3 | 7 | 45 | 31 | AN4
2 | 6 | 2 | 6 | 13 | 16 | AN3
2 | 7 | 3 | 4 | 22 | 35 | AN5
2 | 8 | 2 | 8 | 38 | 20 | AN2
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . .

## Slide 82: 混合式基因演算法

## Slide 83: 混合式基因演算法
產生完整排程解後，再把每一個pick and place work cycle看成一個旅行業務員問題，使用2-opt法做區域搜尋，將路徑中的兩點互換產生出數種不同的路徑，藉此找出更好的放置順序，改善原本的元件放置順序。
Cycle | Head | Pick (取料順序) | Place (放置順序) | No (元件編號) | Feeder Slot (Slot編號) | ANC (使用吸嘴)
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | AN2
1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 24 | AN2
1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 26 | AN1
1 | 4 | 2 | 5 | 31 | 12 | AN5
1 | 5 | 3 | 6 | 16 | 31 | AN4
1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 16 | AN3
1 | 7 | 3 | 8 | 20 | 35 | AN5
1 | 8 | 2 | 7 | 35 | 20 | AN2
. . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . .

## Slide 84: 混合式基因演算法

## Slide 85: 混合式基因演算法
基因演算法中的選擇、複製、交配運算皆與產生ANC序列時使用相同的方法，而在產生元件搭載順序時所使用的突變運算。
突變方法一
突變方法二

## Slide 86: 實驗與討論
將利用廠商提供的實際PCB資料進行實驗測試
PCB ID | Number of components | Number of component type | Number of nozzle | Number of enabled feeder
PCB_1 | 796 | 6 | 1 | 6
PCB_2 | 735 | 7 | 2 | 7
PCB_3 | 396 | 14 | 4 | 14
PCB_4 | 291 | 6 | 1 | 6
PCB_5 | 198 | 3 | 1 | 3
PCB_6 | 147 | 7 | 2 | 7
PCB_7 | 100 | 11 | 3 | 14
PCB_8 | 78 | 2 | 1 | 2
PCB_9 | 59 | 8 | 3 | 8
PCB_10 | 48 | 3 | 1 | 3

## Slide 87: 實驗與討論
在進行實驗時演算法各項參數的設定。
染色體數量 | 設定代數 | 交配率 | 突變率 | 元件高度容許值
100 | 3000 | 0.8 | 0.2 | 2mm

## Slide 88: 實驗與討論
第一項比較為完成一塊PCB裝配的總取料次數，在整個PCB裝配的過程中，取料作業是相當重要的一環，若能減少取料的次數，將可節省取料時所耗費的時間成本。
PCB ID | Total number of picks (times) |  |  |  |  |  | 
 | Onsite Engineer | Loh et al. [39] | Sun et al. [40] | Kanagaraj et al. [41] | Chen et al. [42] | Zhang et al. [43] | Our method
PCB_1 | 345 | 358 | 335 | 601 | 557 | 586 | 325*
PCB_2 | 455 | 442 | 428 | 585 | 594 | 588 | 413*
PCB_3 | 267 | 286 | 254 | 367 | 356 | 374 | 238*
PCB_4 | 152 | 215 | 198 | 235 | 232 | 228 | 151*
PCB_5 | 134 | 137 | 141 | 170 | 161 | 171 | 128*
PCB_6 | 80 | 82 | 91 | 119 | 122 | 115 | 66*
PCB_7 | 60* | 85 | 83 | 93 | 87 | 87 | 60*
PCB_8 | 59 | 58* | 63 | 67 | 61 | 65 | 58*
PCB_9 | 55 | 47 | 43 | 53 | 52 | 54 | 35*
PCB_10 | 19* | 26 | 34 | 35 | 34 | 39 | 19*

## Slide 89: 實驗與討論
第二項比較為取置頭的總移動距離，若能減少取置頭的移動距離，將可節省移動取置頭時所耗費的時間成本。
PCB ID | Total head movement distance (mm) |  |  |  |  |  | 
 | Onsite Engineer | Loh et al. [39] | Sun et al. [40] | Kanagaraj et al. [41] | Chen et al. [42] | Zhang et al. [43] | Our method
PCB_1 | 190415 | 214840 | 185643 | 217102 | 214007 | 217824 | 169691
PCB_2 | 98201 | 82474 | 74497 | 113480 | 115105 | 112546 | 67772
PCB_3 | 83275 | 92201 | 86887 | 126815 | 121632 | 138081 | 73889
PCB_4 | 68005 | 78085 | 76348.9 | 67400.9 | 67606.1 | 67422.9 | 66923
PCB_5 | 44827.4 | 52312.7 | 53045 | 48935.4 | 48629.5 | 50452.2 | 43351.2
PCB_6 | 20268.5 | 24712.7 | 26175 | 23234.4 | 22693.3 | 24074.8 | 19200.7
PCB_7 | 23997.5 | 34597.2 | 32089 | 29007.1 | 23741.7 | 33255.7 | 23674.6
PCB_8 | 9716.34 | 9033.89 | 9128.17 | 8986.48 | 8951.44 | 9362.49 | 8935.61
PCB_9 | 12378.1 | 18313.7 | 18153.7 | 17285.2 | 15513 | 18163.6 | 12225.5
PCB_10 | 12255.6 | 14539.5 | 14319.4 | 11945.8 | 11946.4 | 12700.8 | 11859.2

## Slide 90: 實驗與討論
第三項比較為完成一塊PCB裝配的總時間，若能減少PCB裝配所耗費的時間成本，可在進行大量生產時增加更多的產量。
。
PCB ID | Total PCB assembly time (s) |  |  |  |  |  | 
 | Onsite engineer | Loh et al. [39] | Sun et al. [40] | Kanagaraj et al. [41] | Chen et al. [42] | Zhang et al. [43] | Our method
PCB_1 | 553.289 | 622.377 | 619.504 | 677.866 | 659.701 | 675.152 | 538.654
PCB_2 | 1292.53 | 1346.26 | 1341.29 | 1658.94 | 1676.91 | 1663.76 | 1243.29
PCB_3 | 631.713 | 745.796 | 711.205 | 1278.01 | 1157.9 | 1298.3 | 615.54
PCB_4 | 203.853 | 239.662 | 230.19 | 660.545 | 645.079 | 658.863 | 203.025
PCB_5 | 141.368 | 157.177 | 159.091 | 161.512 | 158.853 | 163.367 | 140.783
PCB_6 | 251.964 | 281.621 | 307.634 | 344.778 | 343.124 | 345.683 | 249.42
PCB_7 | 168.727 | 245.167 | 236.143 | 291.864 | 257.51 | 298.508 | 161.204
PCB_8 | 140.505 | 138.234 | 141.839 | 143.838 | 138.734 | 143.88 | 137.946
PCB_9 | 109.435 | 133.457 | 132.342 | 173.749 | 147.372 | 157.458 | 102.875
PCB_10 | 34.2381 | 38.6468 | 40.1539 | 37.7527 | 36.3122 | 40.3129 | 33.5647

## Slide 91: 實驗與討論
工程師規劃之Head移動路徑
本研究提出方法之Head移動路徑

## Slide 92: 實驗與討論
動態模擬Head移動路徑
  比較工程師及我們的方法

## Slide 93: 結論
成功利用混和基因演算法解決貼片機工作排程優化問題
與其他方法做比較，不管在同時取料次數、取置頭的總移動距離、及完成PCB裝配的總時間均優於其他方法。
有效提升生產效能

## Slide 94: 結論
後續研究
  本研究機台在實際的運作情形上，會有需要搭載大型元件的需求，當要執行取料作業時若元件的外型較大，抓取該大型元件的取置頭兩側將佔用掉較大的空間，導致此取置頭左右兩側的取置頭因空間不足，不可再用來吸取其他元件，因此建議後續研究中可將此限制加入考慮。

## Slide 95: 結論
φ22
15
24
45
φ64
51.5

## Slide 96
Thanks for your attention